Инструкция по использованию криопробирок ТРР

Инструкция

Криопробирки предназначены для хранения образцов в морозильниках или другом низкотемпературном оборудовании.

- Возьмите упаковку товара, пакет и товар должны быть неповрежденными.

- Обращение с криопробирками: Использование в работе криоштатива 99016 дает повышенную устойчивость пробиркам и возможность пользователю обходиться одной рукой во время наполнения. Благодаря фиксирующей системе в виде звезды пробирки не будут поворачиваться в лунках штатива.

- Наполнение: В стерильных условиях заполните пробирку образцом не выше, чем на 90% от максимального градуированного объема. Должно быть предусмотрено возможное расширение содержимого в закрытой пробирке во время замораживания.

- Идентификация: цветовые вставки для крышек криопробирок и / или белое поле для надписи.

- Закрытие: Обе резьбы пробирки должны быть абсолютно сухими, любое количество влаги может ухудшить герметичность. Проверьте на правильное и тугое закрытие.

- Охлаждение: со скоростью - 1 °C/мин.

- Хранение: согласно нормам ваших стандартных операционных процедур (SOPs).

- Размораживание: Погрузите пробирку в водяную баню-шейкер 37 – 40 ° C и поддерживайте его в движении. Удалите пробирку, как только содержимое растает, и продолжайте согласно вашей SOP.

Совет и рекомендация

ТРР не рекомендует хранить криопробирки в жидком азоте (LN2). Незакрытые  надлежащим образом крышки с течением времени становятся восприимчивыми к проникновению жидкого азота. При извлечении пробирки из жидкого азота, примите меры предосторожности, т. к. есть риск немедленного преобразования жидкого азота в пар внутри пробирки, что может привести к образованию на ней трещин, разрыванию пробирки и распространению опасных биоматериалов. При хранении в жидком азоте криопробирка должна быть вложена в дополнительную оболочку, например, запаиваться в эластичную обертку. Всегда используете соответствующие средства защиты и обеспечивайте безопасность процедур.

Центрифугирование: выполните тестовый запуск центрифугирования пробирки с водой на назначенной скорости для контроля процесса, проверьте надлежащую установку в роторе. ТРР не гарантирует центрифугирования.

Технические характеристики

Материал:

Откручивающаяся крышка и пробирка –  полипропилен (PP)

| Параметры | 89012 | 89020 | 89040 | 89050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, мл | 1.2 | 2.0 | 3.8 | 4.5 |
| Градуировка объема, мл | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
| Рекомендованное наполнение объема, мл | 0.7 | 1.3 | 3.3 | 4.3 |
| Диаметр, мм | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Длина, мм | 37 | 48 | 75 | 90 |
| Рабочая температура | от +121 до -196°С |

Хранение

Инструкция

Криобокс L, 99014 / Криобокс S, 99015

Предназначен для хранения криопробирок и других сосудов подобного назначения при очень низких температурах.

- Рабочая температура: подходящий температурный диапазон – от +121 до -196°С, возможно автоклавирование.

- Идентификация: стойкая буквенно-цифровая шкала на основании и внешней стороне бокса. Прозрачная крышка для быстрой идентификации сосудов.

- Хранение: подходит для большинства существующих штативов из нержавеющей стали.

- Предполагается следующее соответствие размеру пробирок: в наличии два размера крышек,  S подходит к пробиркам до 2.0 мл, L подходит к пробиркам до 5,0 мл.

Криоштатив 99016

Предназначен для криопробирок, дает возможность при работе обходиться одной рукой.

- Система фиксации в лунках штатива в сочетании с основанием криопробирок ТРР в форме звезды не позволяет пробиркам вращаться в лунке и дает возможность управляться одной рукой.

| Параметры | 99014 | 99015 | 99016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | бокс | бокс | штатив |
| Количество ячеек | 9 х 9 | 9 х 9 | 4 х 10 |
| Общее количество мест для пробирок | 81 | 81 | 40 |
| Длина, мм | 133 | 133 | 200 |
| Ширина, мм | 133 | 133 | 100 |
| Высота, не включ. крышку, мм | 95 | 45 | 25 |
| Высота крышки, мм | 65 | 26 | - |
| Размер пробирок, мл | < 5 мл | < 2 мл | Все |
| Материалы | полипропилен (PP) |
| Рабочая температура | от +121 до -196°С |