Инструкция по использованию культуральных флаконов с поддающейся повторной герметизации боковой крышкой и отслаивающейся пленкой

Инструкция

Культуральные флаконы ТРР предназначены для клеточных культур, предполагают применение  методов необходимого стерильного обращения. Зона роста обработана опто-механическим способом для оптимальной клеточной адгезии и пролиферации. Благодаря скошенной горловине флакона, снижен риск контакта внутренней части крышки со средой. Она также дает больше доступа для пипеток и скребков для достижения углов флакона.

- Возьмите упаковку товара, это должен быть неповрежденный пакет и товар.

- Заполните флакон средой: введите среду или внесите посевной материал с помощью пипетки по стенке флакона или прямым введением на зону роста.

- Флаконы с поддающейся повторной герметизации крышкой: обеспечивают беспрепятственный доступ ко всему флакону сверху, их крышка может много раз открываться и повторно герметично закрываться.

- Флаконы  с отслаивающейся пленкой: Отслаивающаяся пленка должна сниматься для получения доступа к культуре клеток. Захватите язычок и откройте пленку. Повторное закрытие данного типа флаконов невозможно.

- Завинчивающаяся крышка с фильтром со встроенной гидрофобной      мембраной для стерильного газообмена.

- Культивирование: Поместите флаконы на полки инкубатора для краткосрочного или длительного хранения.

- Сбор клеток осуществляется сверху.

  - Извлечение адгезивных клеток можно проводить с помощью трипсинизации или с помощью культурального скребка.

  - Извлечение суспензионных клеток осуществляется путем аспирации.

Поддающаяся повторной герметизации крышка

- Нажмите здесь

- Поднимите крышку

Советы и рекомендации

Выступающие кромки (ободки) в районе скошенной горловины флакона обеспечивают стабильную установку многоцелевых флаконов друг на друга, или в комбинации со стандартными культуральными флаконами ТРР. Модификация флаконов с барьером обеспечивает зону роста 115 см². У обоих типов флаконов крышки только одного вида - с фильтром с гидрофобной политетрафторэтиленовой (PTFE) мембраной с размером пор 0.22 мкм. Если используется крышка VENT в невентилируемом положении, то нарастает внутреннее давление больше, чем 0.03 бар, которое может разорвать флакон. Строго горизонтальное положение подложки для роста клеток и непрерывное использование питательной среды важны для однородного роста культур.

Техническая информация

Материалы

Флакон - полистирол (PS)

Завинчивающаяся крышка - полиэтилен (PE)

Мембрана – политетрафторэтилен (PTFE), размер пор 0.22 мкм

Пленка – нетоксичная

Прокладка – нетоксичная

| Параметры | 90551 | 90552 | 90651 | 90652 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддающаяся повторной герметизации боковая крышка | - | v | - | v |
| Отслаивающаяся пленка | v | - | v | - |
| Барьер | - | - | v | V |
| Длина, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Ширина, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Высота, мм | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Зона роста, см² | 150 | 150 | 115 | 115 |
| Рекоменд. объем, мл | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Открывание, мм | 100 х 110 | 105 х 105 | 100 х 110 | 105 х 105 |
| Макс. объем, мл | 100 | 100 | 100 | 100 |