Инструкция по использованию серологических пипеток ТРР

Инструкция

Серологические пипетки ТРР предназначены для дозирования жидкостей, таких как культуральные среды или биологические жидкости.

- Возьмите упаковку товара, товар и  пакет должны быть не повреждены.

- Распечатайте бумажно-пластиковую упаковку пипетки с той стороны, с которой пипетка присоединяется к пипетирующему устройству.

- Поместите штуцер пипетки с ватной пробкой в устройство для пипетирования, сохраняйте пипетку в её упаковке, чтобы избежать загрязнения. Если пипетка прилегает не плотно, замените силиконовый держатель пипетки в насадочной части устройства.

- Когда пипетка прочно установлена в устройстве, придерживая его, удалите  упаковку пипетки.

- Наполните пипетку до необходимого объема.

- Точность измерения выше, если пипетка удерживается вертикально перед глазом, а объем измеряется на уровне мениска.

- Пожалуйста, примите во внимание погрешность от параллакса.

- Если пипетирование происходит в стерильных условиях, а пипетка прикасается к какой-либо нестерильной поверхности, удалите пипетку и замените ее стерильной.

Советы и рекомендации

- Нестерильные растворы могут быть удалены из пипетки до последней капли. Во  время стерильных манипуляций следует избегать накопления аэрозолей.

- Не используйте рот для пипетирования; всегда применяйте пипетирующее устройство для наполнения и дозирования.

Технические характеристики

Материал:

Пипетка – полистирол (PS)

Пробка - вата

| Параметры | 94001 | 94002 | 94005 | 94010 | 94024 | 94525 | 94550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, мл | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Резервуар, мл | - | - | - | - | - | 15 | 20 |
| Диаметр, мм | 4.8 | 5.5 | 9.5 | 11 | 16 | 13.5 | 18.5 |
| Длина, мм | 270 | 270 | 295 | 295 | 300 | 345 | 345 |
| Цветовая кодировка | желт. | зелен. | голуб. | оранж. | красн. | красн. | фиолет. |
| Точность | Максимальное отклонение градуировки шкалы: +/-2% от фактического значения. |