Инструкции для использования системы для вакуумной фильтрации ТРР “rapid”-Фильтрмакс

Инструкции

Система для вакуумной фильтрации предназначена для стерильного вакуумного фильтрования водных растворов, таких как питательные среды для выращивания культур клеток и биологические жидкости. Система разработана таким образом, что при работе создает мощный поток и одновременно уменьшает пенообразование и денатурирование белка. Вакуумная фильтрационная система “rapid”-Фильтрмакс может быть различных размеров для работы с  различными объемами растворов. За исключением емкости (вместимости раствора), системы разных размеров более ничем не отличаются друг от друга.

Обратите внимание, если фильтрация предполагается для продуктов клеточных культур, пожалуйста, следуйте протоколу под условиями стерильности.

- Откройте упаковку, закручивающаяся крышка находится в отдельно запечатанном пакете; храните ее в стерильной зоне до открытия для использования.

- Закручивающаяся верхняя часть фильтра плотно помещается на нижнюю.

- При префильтрации: поместите префильтр в центр поверх мембраны и смочите его.

- Снимите крышку с верхней части, влейте раствор.

- Вставьте адаптер для шланга в верхнюю часть системы.

- Подсоедините один конец шланга к системе, а другой к вакуумному источнику.

- Примените вакуум.

- После фильтрования: отключите вакуумный насос,  отсоедините шланг когда отфильтрованный образец готов.

- Отвинтите верхнюю часть системы, выньте закручивающуюся крышку из пакета и плотно закройте нижний флакон.

Совет и рекомендация

- Если раствор содержит тяжелые частицы для фильтрации, рекомендуется префильтрация с использованием стекловолоконной системы.

- При фильтрации очень разведенных растворов (содержащих 5 мг или менее необходимых веществ) должны быть проведены соответствующие тесты на связывание с мембраной перед фильтрованием.

- Если пакет был вскрыт, храните продукт в стерильной зоне для сохранения стерильности.

- Условия хранения: храните водные растворы при температурах до -20°С. Проводите испытания в реальных условиях, чтобы проверить пригодность сосудов, в первую очередь,  для хранения в замороженном состоянии.

- Пользователь должен обеспечить следующее: источник вакуума, вакуумный шланг, префильтры из стекловолокна для растворов с тяжелыми частицами для префильтрации.

Для избежания возможного повреждения из-за действия избыточного давления:

- Используйте только сосуды, протестированные для вакуумного фильтрования.

- Необходимо предусмотреть защиту глаз, фильтрование должно производиться в специальных защитных комплектах.

- Допустимо удерживать сосуд в руках во время фильтрования под вакуумом.

Технические характеристики

Материал:

Фильтрационная мембрана – гидрофильная полиэфирсульфоновая (PES)

Тип ТРР - высокая пропускная способность фильтра

Флакон нижней части и верхняя часть – полистирол (PS)

Закручивающаяся крышка - полиэтилен (PE)

Вакуумный коннектор - полипропилен (PP)

Вакуумный фильтр – ацетилцеллюлоза

| Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Макс. температура при использовании | Макс. 45°С |
| Вакуум | 700 мм рт.ст. при 25°С |
| Los-объем | 2.3 г |
| Присоединение к вакууму | 6 -10 мм |
| Скорость потока | 25°С, 22 мл / мин. /см², // 0.07 мПа (0.7 бар) |
| Связывание протеина | Менее 20 мкг / см² |
| Точка начала кипения воды | 0.35 мПа, (3.5 бар) |

| Параметры | 99150 Система | 99155 Верхняя часть | 99157 Флакон |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота, см | 103 | 57 | 63 |
| Ширина х длина, см | 93 х 93 | 89 х 89 | 93 х 93 |
| Размер фильтра, см² | 49 | 49 | - |
| Размер пор, μм | 0,22 | 0,22 | - |
| Объем, мл | 150 | 150 | 150 |
| Параметры | 99250 Система | 99255 Верхняя часть | 99257 Флакон |
| Высота, см | 143 | 75 | 87 |
| Ширина х длина, см | 93 х 93 | 89 х 89 | 93 х 93 |
| Размер фильтра, см² | 49 | 49 | - |
| Размер пор, μм | 0,22 | 0,22 | - |
| Объем, мл | 250 | 250 | 250 |
| Параметры | 99500 Система | 99505 Верхняя часть | 99507 Флакон |
| Высота, см | 213 | 111 | 121 |
| Ширина х длина, см | 93 х 93 | 89 х 89 | 93 х 93 |
| Размер фильтра, см² | 49 | 49 | - |
| Размер пор, μм | 0,22 | 0,22 | - |
| Объем, мл | 500 | 500 | 500 |
| Параметры | 99950 Система | 99955 Верхняя часть | 99957 Флакон |
| Высота, см | 285 | 143 | 160 |
| Ширина х длина, см | 111 х 111 | 108 х 108 | 111 х 111 |
| Размер фильтра, см² | 69 | 69 | - |
| Размер пор, μм | 0,22 | 0,22 | - |
| Объем, мл | 1000 | 1000 | 1000 |